## Slide 2: 魅族容器云平台基于k8s的自动化运维实践
曾彬

## Slide 3: 目录
基本介绍
1
K8s集群
2
容器网络
3
外部访问4/7层
4
监控/告警/日志
5
业务发布/镜像/多机房
6

## Slide 4: 基本介绍
定位
  私有云平台
  网站业务+高级业务
  替换传统虚拟化
现状
  网站业务，17年完成90%迁移
  3个数据中心
  运作方式
  低成本试错，几个人小团队
  紧跟k8s步伐
  局部和关键创新
  保证核心稳定，重视非功能性

## Slide 5: 目录
基本介绍
1
K8s集群
2
容器网络
3
外部访问4/7层
4
监控/告警/日志
5
业务发布/镜像/多机房
6

## Slide 6: K8s集群–单一镜像
快速部署/升级，docker run一键安装
Hyperkube Image
  hyperkube二进制
  安装/升级脚本
  kubelet service
  static pod yaml
  自签证书
Master安装/升级
  apiserver/scheduler/manager
Minion安装/升级
  kubelet/kube-proxy

## Slide 7: K8s集群-Master核心组件
Static Pod保证自动加载
  API Server
  Controller
  Scheduler
自动修复
  Liveness probe
  自动重启
自动升级
  指定新的hyperkube version

## Slide 8: K8s集群-Master高可用设计
API Server
  LB or DNS
  LB多活，DNS单活
Scheduler
  Leader Election
Controller
  Leader Election
Master

## Slide 9: K8s集群-Master异常处理
k8s核心Pod运行状况
  重启告警
  Leader Election导致Pod重启
频繁的Leader Election
  时钟同步?
  与API Server通信不稳定?
  重点关注Controller Manager的重启，及时介入检查有无异常状态

## Slide 10: K8s集群-Minion常用配置
硬件
  E5-2620 24c(HT)
  内存 128GB
  Intel千兆B
参数调整
    中断相关
    TCP backlog
    swap

## Slide 11: K8s集群-Minion-存储
Docker存储
  DeviceMapper
  Direct LVM
  实际用量并不大
本地普通存储
  日志/临时文件等存储于EmptyDir，EmptyDir映射到本地目录
  大量读写
  修改EmptyDir落地路径 --root-dir=/data/kubelet (默认/var/lib/kubelet)
  考虑使用普通分区
  使用lvm参数设置不当导致meta full

## Slide 12: K8s集群-Minion-存储踩坑
Kernel issue
  Bug 1292481 - device mapper hung tasks on an openshift/docker system
  https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=1292481
So,经常更新内核

## Slide 13: K8s集群-Minion-内核
原始版本
  OS Centos 7.2，3.10
需求
  bugfix back porting
  TOA内核模块需要hacking tcp_v4_syn_recv_sock, 4.1以后,会有问题
选择
  3.16
  自行编译

## Slide 14: K8s集群-Minion-Label管理
标签
  结合CMDB，为Minion打上标签
  rack/网络/机型/功能等
调度
    Node Affinity
    Pod Anti-Affinity

## Slide 15: K8s集群–总结
部署便利度
  集群部署
  集群升级
高可用
  核心组件进程
  核心组件健康检测
  核心组件冗余设计
存储
  容器存储
  非容器存储
内核
  版本
  参数
标签管理

## Slide 16: 目录
基本介绍
1
K8s集群
2
容器网络
3
外部访问4/7层
4
监控/告警/日志
5
业务发布/镜像/多机房
6

## Slide 17: 网络-整体
方案
  Calico
控制层面
  BGP No Mesh
  Bird对接核心路由设备
数据层面
  3层路由
  Netfilter Conntrack
  Forward链
部署
  Daemonset方式
  滚动升级

## Slide 18: 网络-优化点
配置
  合理的Conntrack参数设置
  使用headless service
监控告警
  监控conntrack用量
  Calico Prometheus Metrics
Readness ping
  容器Ping 核心交换机，确保网络联通性
  Readness检查fail，endpoint下线，并触发告警

## Slide 19: 网络-优化conntrack
Bypass Tracking
  Tracking多用于访问控制
  LVS过来的流量大，信任度高，Tracking意义不大
  在Minion上Bypass LVS过来的流量
方法
  felix insert改为append，保证自定义规则的最高优先级
  在raw表PREROUTING和filter表FORWARD链添加规则

## Slide 20: 网络-总结
稳定性
  mesh vs no mesh
性能优化
  Netfilter Conntrack
异常处理
  Pod主动检测网络
  Calico整体健康监控告警

## Slide 21: 目录
基本介绍
1
K8s集群
2
容器网络
3
外部访问4/7层
4
监控/告警/日志
5
业务发布/镜像/多机房
6

## Slide 22: 外部访问-4层
LVS集群
  Alibaba LVS
  FullNat
  内/外集群
流量进出
  Client<->LVS<->Minion<->Pod
  Minion上不做Nat

## Slide 23: 外部访问-自动配置
无需人工配置
  OSPFD负责VIP宣告，接入设备生成对应等价路由 （预先宣告，减少变更）
  在ConfigMap配置VIP->Sevice的映射，生成LVS配置
    Virtual Service->K8s Service->Endpoints

## Slide 24: 外部访问-4层-流量采集
流量采集
  暴露Prometheus Metrics
  业务信息(命名空间，服务名)
  Virtual Service
  RealServer(Endpoint)

## Slide 25: 外部访问-4层-监控告警
监控
  Grafana可视化
  聚合集群数据
告警
  流量异常
  RealServer MISC_CHECK检测异常(高延迟)

## Slide 26: 外部访问-4层-总结
性能/扩展性
  方案选型
与容器连通
  路由
自动化运维
  尽量减少手工配置
监控告警
  数据聚合
  异常检测

## Slide 27: 外部访问-7层-Nginx
Nginx
  Nginx + Ingress Controller
  业务专属
  Pod
  自动伸缩
Upstream Pod
  Jetty等
  跑业务
  自动伸缩

## Slide 28: 外部访问-Nginx-获取用户地址
获取client地址
  默认获取到的是LVS的Local ip+Port，要从TCP Option里”挖出来”
  TOA补丁只支持2.6.32
  移植到3.16内核

## Slide 29: 外部访问-Nginx-性能
高延迟问题
  access.log显示upstream pod的rt长达数秒,直接访问upstream pod正常
  nginx配置不合理导致
解决方案
  worker_processes auto，worker数大过limit较多，worker可能被饿死
    合理设置，如worker=4，limit=5
  worker_cpu_affinity auto，导致前几个核占用率高
    禁用worker_cpu_affinity

## Slide 30: 外部访问-nginx-动态伸缩
缩容
  从容退出
    稍等一会，确保前端LB已摘除endpoint
    确保LB不会送来新的请求，把未完成请求处理完，再优雅退出
扩容
  使用readinessProbe initialDelaySeconds留足初始化时间
注意
  设置足够大的timeout， 若Liveness/Readiness Probe轻易失败，可能引起雪崩效应
  根据应用特点和实际运行情况，优化cpu request和hpa

## Slide 31: 外部访问-7层-总结
降低成本
    提升资源利用率
    标准化/规范化
动态化
  Nginx动态伸缩，注意柔性
  后端upstream pod伸缩同样注意柔性
满足业务需求
  灰度发布
  获取客户端IP
  配置定制

## Slide 32: 目录
基本介绍
1
K8s集群
2
容器网络
3
外部访问4/7层
4
监控/告警/日志
5
业务发布/镜像/多机房
6

## Slide 33: 监控-Prometheus
部署
  Daemonset，调度到特定机型
  部署冗余副本
配置
  ConfigMap
  按类型拆分

## Slide 34: 监控-业务“硬”指标
从业务Nginx获取
  当前QPS
  HTTP Code分布
  upstream平均rt
  upstream rt分布
计算资源消耗状况
  Nginx
  后端Jetty

## Slide 35: 监控-业务-“软”指标
“内部”指标
  JVM
  Logging Counter
  业务指标
暴露方式
  低侵入，可拔插
    Java Agent运行http Prometheus Handler
    -javaagent:lib/meizu-metric-agent-1.0.1.jar

## Slide 36: 监控-Prometheus-总结
暴露方式
  pull
  push
部署
  易升级
  调度到特定机型
  冗余副本
效率优化
  查询速度
  告警准确度
  业务监控面板

## Slide 37: 日志-集群部署
部署
  特定机型
  快速扩容
  容器化
  线程数匹配CPU Limit
收集效率

## Slide 38: 日志-收集方法
Logging Sidecar
  Fluentd sidecar
  业务容器和agent mount EmptyDir Volume
  日志文件滚动，防止占用过多空间
  直接发送到ElasticSearch
问题
  日志滞后，抓包发现是agent发送落后
  优化bucket
  记录传输进度的pos文件，放在EmptyDir
  用filebeat取代后，效果很好

## Slide 39: 目录
基本介绍
1
K8s集群
2
容器网络
3
外部访问4/7层
4
监控/告警/日志
5
业务发布/镜像/多机房
6

## Slide 40: 业务部署-实现
生成K8s Resource Yaml
  JSON SCHEMA生成界面
  界面输入生成JSON
  JSON+Template= Resource Yaml
执行动作
  Ansible调用kubectl
  获取结果输出

## Slide 41: 业务部署-实现
Schema
  分组描述所有参数
  类型
  文字说明
  默认值

## Slide 42: 业务部署-Ansible
生成资源描述文件Yaml
    模板库
    角色库
  Resource template+json=yaml
创建K8s资源
  直接调用kubectl，比API功能强大
  Ansible roles
  Namespace,Deployment,Service,Ingress,Configmap，HPA
创建其它资源
  Kibana Search，Dashboard
  Grafana面板
  调用脚本

## Slide 43: 业务部署-易用
方便使用
  查看部署进度
  schema的模板，保存常用配置，输入更少
  查看/修改历史发布
安全感
  提供熟悉的console界面

## Slide 44: 业务部署-多集群管理
实现
  每套集群自签证书不同
  对每套Token和CA进行分组
访问方式
  管理界面，通过https访问
  Javascript web console,通过Nginx反向代理websocket访问
  模板系统，ansible通过指定不同的k8s context访问

## Slide 45: 镜像-alpine
选择Alpine
  小且够用
  加入glibc支持，保证兼容性
  提供本地私有仓库
业务需求
  需要多个进程配合
  允许进程一次性执行，结束后检查返回值，并执行动作，如退出重试
选择s6作为进程/服务管理器
  管理多service,run/finish hook提供足够的灵活性
  run脚本，启动时执行
  finish脚本，run退出后执行，根据返回值选择
  根据add_to_group脚本返回值，重新“执行”或是”终止”

## Slide 46: 镜像-多机房缓存
镜像缓存
  镜像拉取加速
  机房本地缓存
  简单，小成本
方案
  基于squid
  Pod化,自动运维

## Slide 47: 业务部署-总结
用户接受度
  易用
维护
  简单，易扩展
  问题易排查
多集群管理
  简单，够用
  基于k8s context
镜像
  小,快,够用

## Slide 48
Thanks
高效运维社区
开放运维联盟
荣誉出品

## Slide 49
想第一时间看到
高效运维社区公众号
的好文章吗？
请打开高效运维社区公众号，点击右上角小人，如右侧所示设置就好